## Slide 1
モデル
3Uサイズ、ミッション部・バス部・パネルに分ける
各ノードの各面ごとにちゃんと熱のやり取りを考慮する
  当初ここを簡略化しようとしたんですけどやっぱり難しい気がするので全部考えることにしました…
Node 1
MISSION
Node 2
BUS
Node 3 PANEL
x
y
z

## Slide 2
入力量
physical_properties.csv
  熱容量・重量・発熱量を格納
Cij.csv
  各ノード間の熱コンダクタンスを格納
area_propertiesフォルダ
  ノードごとにcsvファイルをわける
  各面の表面特性・面積

## Slide 3
入力量
view_propertiesフォルダ
  各面の他ノードへのView Factor
in_out_propertiesフォルダ
  自分と相手の位置関係（内外どちらの面の表面特性を使うか）
  1：自分と相手共にoutsideの表面特性で計算
  2：自分のoutsideと相手のinsideの表面特性で計算
  3：自分のinsideと相手のoutsideの表面特性で計算
  99：無効

## Slide 4
各種要素の計算
輻射計算
  各ノードの面ごとに面積×自分のε×相手のε×View Factorを計算して、全て足し合わせることでトータルのR_ijを計算する
太陽フラックスなど諸々の計算
  各ノードの面ごとで、spaceに対するviewがある場合だけ、その面の法線ベクトルと入射方向ベクトルの内積×α×面積で入熱量を計算

## Slide 5
その他
ごめん、やっぱり各面の面積を指定する方がパラメータとして入れやすいのでそういう形にさせてください…
ひとまず各入熱方向ベクトルは一定でOKです。
入力パラメータのフォーマットはこれよりもいいものは確実にある気がするので、「こうやった方がいいだろ！」みたいなのがあったら遠慮なく変えてください。